Sensori fotoelettrici
- Effetto fotoelettico, effetto termoelettrico
- Flusso fotonico
  - Efficienza quantica
  - Banda passante
  - Superficie utile
  - Visibilità
- Sensori fotoelettrici
  - Tubi fotomoltiplicatori
  - Fotodiodi
  - CCD, CMOS

---
Effetto fotoelettico, effetto termoelettrico
- Gli elementi conduttori, al percorso di corrente restituiscono calore. Al calore restituiscono corrente, es. Le valvole termo-ioniche.
- La luce è calore espresso sotto forma di energia, convertibile in elettricità da trasduttori fotoelettrici.
- Più alta la frequenza più alta è l’energia dei quanti di luce (fotoni): γ
- La minima quantità di energia è la quantità (o costante) detta di Planck: ħ

---
Flusso fotonico
- La conversione in elettroni della luce è proporzionale alla quantità di fotoni incidenti la superficie sensibile
- Il flusso fotonico (γ/s) è una buona indicazione, utile all’aprossimazione della luminosità e della conversione es. Di una stella
- L’unità di misura del flusso fotonico è il Lumen (L)
  1L=1cd/rad
- In astronomia una formula utile è la conversione di magnitudo in Lumen o (γ/s)
  1.51*107*Δλ/λ*100.4*mag*S*1.464129*10-3*λ/(ħ*c)

---
Flusso fotonico
Efficienza quantica
- Materiale
- Conduttività
- Tecnologia

---
Flusso fotonico
Banda passante
- Frequenza-lunghezza d’onda
- Filtri ottici
- Ottiche-tecnologia osservativa

---
Flusso fotonico
Superficie utile
- Dimensione del sensore
- Luminosità e dimensione angolare
- Ingrandimento
- Diametro e rapporto focale

---
Flusso fotonico
Visibilità (seeing)
- Qualità del cielo
- Umidità (nuvole)
- Temperatura locale e circondariale (venti)
- Orario del giorno (brezze)
- Elevazione, Latitudine e Longitudine
- Pressione

---
Sensori fotoelettrici
Tubi fotomoltiplicatori
- Una sola dimensione (pixel/tempo)
- Elevate tensioni di lavoro (≥1000v)
- Cortissimi tempi di risposta (singolo fotone)
- Elevata sensibilità alle alte frequenze (rilevatori gamma)
- Semplicità circuitale

---
Sensori fotoelettrici
Fotodiodi
- Basse tensioni di lavoro
- Piccole dimensioni
- Semplicità circuitale
- Elevate sensibilità all’infrarosso (silicio) ed all’UV (germanio)
- Possibilità di elevate velocità in geiger mode (APD)

---
Sensori fotoelettrici
CCD, CMOS
- Linearità di risposta
- Conversione in digitale on-chip
- Disponibilità commerciale
- Ricca varietà di formati
- Algoritmi ed accelerazioni on-chip

---
Produttori
- Hamamatsu
- SONY
- Kodak
- Aptina